М и н и с т е р с т в о   п р о м ы ш л е н н о й   п о л и т и к и  У к р а и н ы

М и н и с т е р с т в о   о б р а з о в а н и я   и   н а у к и   У к р а и н ы

Н а ц и о н а л ь н ы й   г о р н ы й   у н и в е р с и т е т

49027, г. Днепропетровск, пр. Карла Маркса,19; тел (056) 744-62-14, факс 744-62-14, телекс 143457 АGАТ-SU; Е-mail: polishchuks@nmu.org.ua

Закрытое  акционерное  общество

“Никстром”

Корректировка рабочего проекта

“Балабановский песчаный карьер”

Горная (технологическая) часть.

Пояснительная записка

070521-ТХ1. ПЗ

Т.1

Проректор по научной работе, проф.				В.И. Бондаренко

Зам. проректора по научной

работе, проф.							С.М. Довгань

Главный инженер проекта,

докт. техн. наук                           				В.И. Симоненко

2004

|  | С О Д Е Р Ж А Н И Е стр. Введение………………………………………………………………………. 6 1. Общие сведения, исходные данные для разработки проекта…. 7 2. Характеристика проектных вариантов……………….…………. 8 2.1 Технологические схемы отработки песков на участке «Центральный»………………………………………………………………… 8 2.2 Выбор рационального варианта (технологической схемы)……….. 10 3. Технология горных работ……………………….………………….. 13 3.1 Режим работы и производительность карьера……………………… 13 3.1.1 Режим работы…………………………………………………………. 13 3.1.2 Производительность и срок службы карьера………………………. 13 3.2 Вскрытие и порядок отработки "Участка Центральный", отведенного под проектируемый карьер…………………………………….. 14 3.2.1 Вскрытие и порядок отработки………………………………………. 14 3.2.2 Горнокапитальные работы…………………………………………… 14 3.3 Технология горных работ……………………………………………. 15 3.3.1 Выбор технологической схемы горных работ……………………… 15 3.3.2 Система разработки и ее элементы………………………………….. 15 3.3.3 Добычные работы…………………………………………………….. 16 3.3.4 | Вскрышные работы…………………………………………………… 18 3.3.5 Отвальные работы……………………………………………………. 20 3.4 Календарные планы горных работ…………………………………... 20 4. генплан и транспорт…………………….………………………….. 23 4.1 Бытовые и подсобно-вспомогательные здания и сооружения…….. 23 4.2 Транспорт………………………………………………………………. 23 4.2.1 Гидротранспорт……………………………………………………….. 23 4.2.1.1 Общие данные………………………………………………………… 23 4.2.1.2 Расчет диаметра магистрального пульпопровода………………….. 23 4.2.1.3 Определение потерь напора при движении гидросмеси и необходимого напора земснаряда…………………………………………….. 24 4.2.1.4 Монтаж и эксплуатация пульпопровода…………………………….. 26 4.2.2 Автомобильный транспорт…………………………………………… 27 4.3 Карты намыва…………………………………………………………. 27 4.3.1 Общие данные………………………………………………………… 27 4.3.2 Определение емкости гидроотвала………………………………….. 28 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изм. инв.№ |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070521-ТХ1. ПЗ |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
|  |  | Разработал | Бондаренко |  |  | ЗАО “Никстром” Содержание | Стадия | Лист | Листов |
| Інв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил | Симоненко |  |  |  | РП | 1 | 2 |
|  |  | Н.контр. | Шломина |  |  |  | НГУ |
|  |  | Нач. гр. | Дриженко |  |  |  |  |
|  |  | Зав отдела | Малая |  |  |  |  |
|  | 4.3.3 Гидротранспорт и укладка грунта в гидроотвал (карты намыва)… 28 4.3.4 Укладка грунта в гидроотвал……………………………………… 29 4.3.5 Отвод осветленной воды…………………………………………..... 29 5. Рекультивация нарушенных земель……………………..……... 31 6. Организация строительства карьера……………………..…..… 33 6.1 Общие сведения…………..…………………………………………. 33 6.2 Методы производства строительных работ…………………….…. 33 6.3 Объем и продолжительность строительных работ………………... 34 6.4 Потребность строительства в механизмах…………………..…….. 35 6.5 Потребность участка в строительно-монтажных кадрах……….... 35 6.6 Сметная стоимость строительства карьера………………..………. 35 6.7 Охрана труда и окружающей среды при строительстве………..… 35 7. Электроснабжение карьера……………………………………….. 37 8. Охрана труда, промсанитария и охрана окружающей среды... 39 9. Технико-экономическая часть……………………………..…….. 42 9.1 Общие сведения………………………………………………..……. 42 9.2 Мощность и номенклатура продукции…………………………..… 42 9.3 Капитальные вложения……………………………………………... 42 9.4 Производственные фонды…………………………………………... 42 9.5 Численность работающих, производительность труда…………… 43 9.6 Себестоимость продукции……………………………..…………… 46 9.7 Прибыль, рентабельность, окупаемость капитальных вложений... 48 9.8 Выводы и предложения……………………………………….……. 48 9.9 Дополнительные расчетные данные……………………………….. 48 Перечень ссылок………………………………..……………..…………….. 55 Приложения…………………………………………………………..……….. Приложение А. Копия лицензии на строительную деятельность НГУ №867288 от 23.02.2005 г………………………………………………………. Приложение Б. Техническое задание для выполнения корректировки рабочего проекта…………………………………..………………………….. Приложение В. Дополнение к техническому заданию……………………… Приложение Г. Протокол технического совета по рассмотрению проекта ЗАО «Никстром» от 07.02.2005 г……………………………..……………… Приложение Д. Письмо КП «ЕЛУ автодорог» о согласовании размещения пионерного котлована для земснаряда и карты намыва………………….... |  |
| Зам. інв. № |  |  |  |
| Підпис і дата |  |  |  |
| Інв. № ор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070521-ТХ1. ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

| Список исполнителей №№ п.п Должность Ф.И.О. Подпись | 1. Главный инженер проекта, главный научный сотрудник, проф., д.т.н. Дриженко А.Ю. 2. Гл. специалист, ведущий научный сотрудник, д.т.н. Симоненко В.И. 3. Гл. специалист по гидромеханизации, старший научный сотрудник, к.т.н., доц. Бондаренко А.А. | 5. Старший научный сотрудник Тельнов В.Г. 6. Инженер I кат. Донцова Е.В. 7. Инженер I кат. Носенко Л.А. 8. Инженер І кат. Огеенко Н.Н. 9. Инженер І кат. Симоненко А.Г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 070521 – ТХ1. ПЗ |
| Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
| Разработал | Симоненко |  |  | ЗАО “Никстром” Список исполнителей | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил | Дриженко |  |  |  | РП | 1 | 1 |
| Н.контр. | Шломина |  |  |  | НГУ |
| Нач. гр. | Дриженко |  |  |  |  |
| Зав отдела | Малая |  |  |  |  |

|  | Ведомость графических изображений Обозначения Наименование Прим 070521-ТХ, лист 1 Ситуационный план карьера 070521-ТХ, лист 2 Вскрытие участка и параметры горнокапитальных работ 070521-ТХ, лист 3 Календарный план отработки участка. Блоки 1, 2 и 3, 4. 070521-ТХ, лист 4 Календарный план отработки участка. Блоки 5 и 6. 070521-ТХ, лист 5 План карьера при доработке блока 6 и предохранительного целика. 070521-ТХ, лист 6 План карьера в отработанном виде. 070521-ТХ1, лист 1 Вскрытие и параметры горнокапитальных работ. Вариант 2 | 070521-ТХ1, лист 2 Технология горных работ: отработка блоков 1,2. Вариант 2 070521-ТХ1, лист 3 Технология горных работ: отработка блоков 3,4. Вариант 2 070521-ТХ1, лист 4 Технология горных работ: отработка блоков 5,6. Вариант 2 070521-ТХ1, лист 5 Календарный план отработки участка. Вариант 2 070521-ТХ1, лист 6 Технология разработки надводного уступа на выборочном участке экскаваторным способом. СОСТАВ ПРОЕКТА № тома Обозначение Наименование Прим Том 1 070521-ТХ. ПЗ Горная (технологическая) часть. Генплан и транспорт. Организация строительства. Технико-экономиче-ская часть. Вариант 1. Пояснительная записка. Том 2 070521-ТХ1. ПЗ Горная (технологическая) часть. Генплан и транспорт. Организация строительства. Технико-экономиче-ская часть. Вариант 2. Пояснительная записка. Том 3 070521-ТХ. 070521-ТХ1 Рабочие чертежи |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изм. инв.№ |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070521-ТХ1. ПЗ |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
|  |  | Разработал | Бондаренко |  |  | ЗАО “Никстром” Ведомость графических изображений | Стадия | Лист | Листов |
| Інв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил | Симоненко |  |  |  | РП | 1 | 1 |
|  |  | Н.контр. | Шломина |  |  |  | НГУ |
|  |  | Нач. гр. | Дриженко |  |  |  |  |
|  |  | Зав отдела | Малая |  |  |  |  |

|  | ВВЕДЕНИЕ Рабочий проект «Корректировка рабочего проекта «Балабановский песчаный карьер» разработан по договору 070521 от 30.07.04г согласно технического задания, утвержденного генеральным директором ЗАО «Никстром» Лысенко В.В. По согласованию с «Никстром» разработано два варианта (Вариант 1 и Вариант 2) технологических схем горных работ. Исходными данными и материалами для разработки вариантов рабочего проекта послужили: Балабановский песчаный карьер № 2 Снигиревского ЗЖБИ в Николаевской обл. УССР: Рабочий проект. Горная часть/ Государственный институт «Волгоградгипростром». – Волгоград, 1991. Доразведка Балабановского месторождения строительных песков в Жовтневом районе Николаевской области: Топоплан. – ПГО «Крымгеология», Причерноморская поисково-съемочная экспедиция, 1988. Спеціальний дозвіл на користування надрами (Балабанівське родовище, ділянка “Центральна”) від 01 вересня 2003р. Акт про надання гірничого відводу ЗАТ “Нікстром” від 12.03.2004 р. № 7. В соответствии с техническим заданием производительность карьера определена 100 тыс. м3 в год по горной массе (пески в разрыхленном состоянии). В варианте 2, согласно п. 2.4. протокола техсовета ЗАО «Никстром» от 17.02.05., срок отработки участка «Центральный» рассчитан в условиях работы предприятия с годовой производственной мощностью 20, 40, 60, 80 и 100 тыс. м3. Приводятся также соответствующие производственные планы. Общие запасы полезного ископаемого утверждены в объеме 1614,1 тыс. м3 (кат. А – 476; В – 698; С1 – 439,5 тыс. м3). По данному варианту предусматривается отработка запасов полезного ископаемого на полную мощность (глубину) – до отметки – 8.00 м. |  |
| --- | --- | --- |
| Изм. инв.№ |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070521-ТХ1. ПЗ |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
|  |  | Разработал | Бондаренко |  |  | ЗАО “Никстром” Введение | Стадия | Лист | Листов |
| Інв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил | Симоненко |  |  |  | РП | 1 | 1 |
|  |  | Н.контр. | Шломина |  |  |  | НГУ |
|  |  | Нач. гр. | Дриженко |  |  |  |  |
|  |  | Зав отдела | Малая |  |  |  |  |
|  | Общие сведения, исходные данные для разработки проекта Корректировка рабочего проекта «Балабановский песчаный карьер» (Вариант 2) выполняется для доразведанной площади Балабановского месторождения песков (участок «Центральный»). Геологическое строение, гидрогеологическая характеристика месторождения, запасы и качественная характеристика полезного ископаемого изложены в пояснительной записке Том 1. проекта (070521 – ТХ.ПЗ). Исходные данные для выполнения настоящего Варианта проекта изложены выше. Другими данными также являются: Протокол технического совета по рассмотрению проекта в ЗАО «Никстром» от 07.02.2005 г. Письмо КП «ЕЛУ автодоріг» от 15.04.2005 г. о согласовании размещения пионерного котлована для земснаряда и карты намыва и участке, отведенном под разработку компании. |  |
| Изм. инв.№ |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070521-ТХ1. ПЗ |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
|  |  | Разработал | Бондаренко |  |  | ЗАО “Никстром” Общие сведения, исходные данные для разработки проекта | Стадия | Лист | Листов |
| Інв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил | Симоненко |  |  |  | РП | 1 | 1 |
|  |  | Н.контр. | Шломина |  |  |  | НГУ |
|  |  | Нач. гр. | Дриженко |  |  |  |  |
|  |  | Зав отдела | Малая |  |  |  |  |
|  | 2. Характеристика проектных вариантов 2.1. Технологические схемы отработки песков на участке «Центральный» В соответствии с техническим заданием (см. приложения Б и В) в 2004г. проектировщиком выполнен рабочий проект (Вариант 1) по которому предусматривалась технологическая схема с применением земснаряда М3 – 11 с дизельным приводом. Согласно указанной схеме добычные работы выполняются земснарядом М3 – 11 с отработкой песка до отметки -3.00 м двумя слоями (уступами): надводным и подводным. Песчаная горная масса по рефулерному пульповоду протяженностью 100 м., диаметром 325 мм подается к перекачивающей станции (насос грунтовый 1 Грк 1600/50), установленной на поверхности карьера. Мощность электродвигателя насосной станции 500 кВт, напряжение 6000 В. Далее пульпа транспортируется гидроспособом по переносному пульповоду протяженностью 300 м., диаметром 325 мм, на карты намыва, устроенные в южной части карьерного поля. Две карты намыва (рабочая – намыв, отгрузочная – погрузка обезвоженного песка потребителям), имеют размеры 80 х 80 м. и высоту 2 м., ограждены с четырех сторон дамбами обвалования: высота 3 м., ширина по верху 1,2 м., ширина по низу 16 м. Объем породы намываемой на одну карту – 15040 м3. Отвод воды от карт намыва в выработанное пространство осуществляется по водосбросной канаве с живым сечением 1,25 м2. За счет оборотного водоснабжения – (карты намыва – пруд воды в выработанном пространстве) обеспечивается подпитка водой котлована. Вскрышные породы, представленные почвенно-растительным слоем, разрабатываются бульдозером со складированием во временные отвалы перед фронтом горных работ и в северо-восточной части карьерного поля. При этом перед фронтом вскрышных работ временный отвал формируется в виде трапециевидного по форме бурта высотой до 3 м. объемом до 2 тыс. м3. В северо-восточном торце создается временный отвал в период отработки месторождения: проходка пионерного котлована и отработка блоков 1, 2 (см. чертежи 070521-ТХ, листы 2, 3). Высота этого отвала 5 м., объем сложенной породы – 3,1 тыс. м3. После отработки блоков 1 и 2 вскрышу из указанного северо-восточного отвала используют для рекультивации восточного борта карьера – надводной части выработанного пространства. Разработка пород вскрыши в отвале производится экскаватором ЭО – 5111 одним уступом с погрузкой в автосамосвалы, которые доставляют породы на участок рекультивации. При рекультивации потенциально-плодородными породами покрывается надводный откос борта слоем горизонтальной мощностью 0,6 м. (см. чертеж 070521-ТХ, лист 3). Сталкивание пород под откос и |  |
| Изм. инв.№ |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070521-ТХ1. ПЗ |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
|  |  | Разработал | Бондаренко |  |  | ЗАО “Никстром” Характеристика проектных вариантов | Стадия | Лист | Листов |
| Інв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил | Симоненко |  |  |  | РП | 1 | 5 |
|  |  | Н.контр. | Шломина |  |  |  | НГУ |
|  |  | Нач. гр. | Дриженко |  |  |  |  |
|  |  | Зав отдела | Малая |  |  |  |  |
|  | распределение их на рекультивируемой поверхности производится бульдозером ДЗ – 110. На этапе биологической рекультивации предусматривается посев полевых трав гидросеялками ДЭ – 16 (спорыш, подорожник, мятник узколистый) и кустарниковых растений (облепиха грушевидная, шиповник канадский, боярышник) Доработка запасов полезного ископаемого в местах расположения карт намыва, блок 6 и предохранительный целик (см. чертеж 070521-ТХ, листы 4 и 5), осуществляется экскаваторным способом (ЭО-5111) с погрузкой в автосамосвалы КАМАЗ-5511. Горные работы здесь ведутся двумя уступами +9,0+3,5 м. и 3,5-3,0 м. После отработки участка «Центральный» и рекультивации нарушенных земель карьер используется как водоем для рыборазведения. Доработку оставшихся балансовых запасов полезного ископаемого по схеме (Вариант 1) предусматривалось осуществлять другим оборудованием, для чего следует изготовить соответствующий рабочий проект, дополняющий настоящую «Корректировку рабочего проекта…» Рабочий проект (Вариант 2) разработан в 2005 г. с измененной технологической схемой отработки месторождения на участке «Центральный». Горные работы производятся, аналогично как в варианте 1, плавучим земснарядом (гидроспособом) и одноковшовыми экскаваторами (экскаваторным способом). С учетом недостатков, которые были присущи варианту 1, в этой технологической схеме предусматривается применение плавучих земснарядов, технические характеристики которых позволяют производить выемку песков до глубинной границы подсчета запасов, отметки – 8,00 м. Кроме того, также предусмотрена возможность экскаваторной отработки качественных песков в надводной части месторождения (на выборочных участках) с погрузкой в автосамосвалы, которые доставляют товарную продукцию (песок соответствующего качества) непосредственно потребителю или же в место погрузки (рампу, эстакаду и т.п.), от которого пески будут перевезены по назначению. В соответствии с требованиями и решениями совета ЗАО «Никстром» от 17.02.2005г. (см. Приложение Г) предусматривается применить в качестве основного добычного оборудования земснаряд ЗГМ-350-2М. Допускается его замена на однотипный по глубине отработки, напорным характеристикам грунтового насоса (землесоса) с соответствующей корректировкой режима работы и объемов добычи полезного ископаемого. Такой земснаряд разрабатывает песчаную горную массу и по рефулерному, а также стационарному пульповодам подает ее на карты намыва. Расстояние гидротранспорта пульпы по рефулерному пульповоду принято 80 м., по сухопутному стационарному, на поверхности, до 120 м. (см. чертеж 070521-ТХ.1, листы 2, 3, 4). Карты намыва размером 45(100 м. расположены на площади блока, следующего за разрабатываемым или другого соседнего блока, т.е. принята мигрирующая схема расположения карт намыва. Окончательная высота намыва предусмотрена 2,5 м. формирование дамб осуществляется экскаватором – драглайном типа ЭО-5111 (или другими) и бульдозером ДЗ-110. Выпускные концы распределительного пульповода переносятся из площадки первичной дамбы обвалования на вторую, а затем аналогично - на третью. Суммарный |  |
| Зам. інв. № |  |  |  |
| Підпис і дата |  |  |  |
| Інв. № ор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070521-ТХ1. ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
|  | объем песка, складируемого в одной карте намыва составляет 11400 м3. Каждая карта намыва имеет ограждение только с трех сторон. С четвертой стороны (по ширине карты) дамба обвалования отсутствует. Перехват воды и глинистых взвесей здесь выполняется водосбросной канавой с живым сечением 1,7 м2. Данная канава, по мере заиливания, очищается экскаватором до первоначальных размеров по сечению (см. чертеж 070521-ТХ.1, лист 2,3). В одной из карт производится намыв песка, в другой его отгрузка потребителям. Выемочно-разгрузочные работы здесь осуществляются одноковшовым экскаватором ЭО-5111, ЭО-4111, ЭО-4321В, ТЭ-3 м колесным погрузчиком L-24, а также другими средствами, в автосамосвалы КАМАЗ-5511, КРАЗ-256 или др. грузоподъемностью до 10-12 т. Одновременно с гидравлическим способом добыча полезного ископаемого предусматривается экскаваторами, погрузчиками, скреперами на выборочных участках. Расположение таких участков и их количество уточняется техническим руководством карьера в зависимости от качества исходного сырья. На указанных выборочных участках отрабатывается только надводный уступ высотой 5,5-6 м. Погрузка производится в автосамосвалы КРАЗ-256, КАМАЗ-5511 и др. однотипные им автомашины (см. чертеж 070521-ТХ.1, лист 5). Вскрышные породы разрабатываются аналогично технологической схеме по варианту 1. Рекультивация (горнотехническая и биологическая) выполняется аналогично. 2.2. Выбор рационального варианта технологической схемы горных работ Разработка участка «Центральный» по технологической схеме с применением на добыче земснаряда МЗ-11 (Вариант 1) имеет следующие недостатки: 1. Весь объем полезного ископаемого, как в надводном, так и подводном слоях, при разработке проходит стадию разуплотнения водой, обогащения ею, гидротранспортирования и обезвоживания. Это позволяет в целом получить продукцию нужного качества, однако исключается возможность непосредственной выемки тех надводных песков, которые отвечают определенным стандартам, более простым и менее энергоемким экскаваторным способом. Остаются не извлеченными около 500 тыс. м3 балансовых запасов полезного ископаемого в данной части котлована. При этом глинистые примеси от обогащения верхних слоев песка при их добыче будут осаждены на дне котлована. Степень разубоживания не извлеченного полезного ископаемого повысится. Это потребует применения специальной технологии выемки песков из-под илистых накоплений, что повлияет в дальнейшем на значительное повышение затрат по добычным работам или приведет к безвозвратным потерям запасов сырья (около 25-30%). Наличие дополнительной промежуточной перекачивающей насосной станции создает дополнительные трудности при ее переносе на новое место расположения (необходимо осуществить подвод электроэнергии по новой трассе, выполнить перестыковку пульповодных труб и др.) |  |
| Зам. інв. № |  |  |  |
| Підпис і дата |  |  |  |
| Інв. № ор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070521-ТХ1. ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
|  | Применение замкнутых с четырех сторон дамбами обвалования карт намыва усложняет их обслуживание, так как при очистке глины, оседающей вдоль дамбы, необходимо производить отработку указанной дамбы и ее повторное формирование. При этом часть отмытых песков из которых строятся дамбы будет загрязняться глинами. Преимуществом схемы по варианту 1 является соответствие производительности земснаряда МЗ-11 заданной. При применении технологической схемы отработки участка «Центральный» земснарядом ЗГМ-350-2М (вариант 2) недостатки, приведенные выше в п.п. 1,2,3 и 4 полностью или в большей мере исключаются. Здесь предусматривается разработка песков на участке как плавучим земснарядом, так и экскаваторным выемочно-погрузочным оборудованием. Данный тип земснаряда, или подобный ему по техническим характеристикам (например, 600/28, 300/40, 590/60, 500/60), позволяет осуществлять выемку всех балансовых запасов песка до глубины 11 м и более. Недостатком в данной схеме является только несоответствие земснаряда ЗГМ-350-2М определенной в техническом задании производительности 100 тыс. м3 в год по установленному режиму работы предприятия: 250 рабочих дней, 1 смена продолжительностью 8 ч. Указанный тип земснаряда обеспечивает данную производственную мощность за 160-165 дней при односменной работе (8 ч.). Окончательный выбор технологической схемы отработки месторождения произведен по сравнению технико-экономических показателей карьера (табл. 2.1) Таблица 2.1 – Основные технико-экономические показатели работы карьера №№ п/п Наименование Показатели Вариант 1 Вариант 2 1 2 3 4 1. Годовая расчетная (заданная) производительность, тыс.м3 100 100 2. Отрабатываемые запасы, тыс,м3 1114,1 1614,1 3. Количество рабочих дней в году, сутки 250 160-165 4. Продолжительность, смены 8 8 5. Число смен 1 1 6. Число рабочих мест, мест 10 10 7. Годовая производительность на одного рабочего, тыс.м3 10 10 8. Капитальные вложения, тыс.грн в т.ч.: 1458 695 - строительно-монтажные работы 93 93 - оборудование 1300 537 - другие затраты 65 65 9. Удельные капвложения (на 1 м3 добываемого песка), грн 1,308 0,431 10. Стоимость основных производственных фондов, тыс.грн 1503,7 740,7 |  |
| Зам. інв. № |  |  |  |
| Підпис і дата |  |  |  |
| Інв. № ор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070521-ТХ1. ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
|  | Продолжение табл. 2.1 1 2 3 4 11. Цеховая себестоимость добычи песка, грн/м3 7,994 4,824 в т.ч. затраты: - электроэнергии на технологические нужды 1,243 0,928 - материалы 0,073 0,073 - содержание и эксплуатация оборудования 4,344 1,429 - заработная плата 1,236 1,236 12. Продолжительность строительства, месяцы 2 1 В результате технико-экономического анализа двух вариантов технологических схем отработки Балабановского месторождения ввиду меньшей себестоимости добычи песка настоящим проектом принимается Вариант 2. |  |
| Зам. інв. № |  |  |  |
| Підпис і дата |  |  |  |
| Інв. № ор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070521-ТХ1. ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

# Text boxes

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12