М и н и с т е р с т в о   п р о м ы ш л е н н о й   п о л и т и к и   У к р а и н ы

М и н и с т е р с т в о   о б р а з о в а н и я   и  н а у к и   У к р а и н ы

Н а ц и о н а л ь н ы й   г о р н ы й   у н и в е р с и т е т

49027, г. Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 19; тел (056) 744-62-14, факс

744-62-14, телекс 143457 АGAT-SU; E-mail: polishchuks@nmu.org.ua

Общество с ограниченной ответственностью “Стоун”

КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧЕГО ПРОЕКТА

“Разработка Александровского месторождения песков

с комплексным использованием минерального сырья”

Технико-экономическое обоснование.

Пояснительная записка.

070527-ТХ.ПЗ

Т.1

Проректор по научной работе, проф.				В.И. Бондаренко

Зам. проректора по научной работе,

проф.										С.М. Довгань

Главный инженер проекта,

докт. техн. наук								В.И. Симоненко

|  | С о д е р ж а н и е 2 стр. Введение…………………………………………………………………………6 1 Исходные данные для проектирования…………………………………...7 2 Общие сведения и краткая геологическая характеристика месторождения.....................................................................................................8 2.1 Сведения о районе месторождения, климатические условия….................8 2.2 Разведанность месторождения…………………………………...................8 2.3 Орогидрография и климат района…………………………….......………..9 2.4 Геологическое строение месторождения…….............................…………10 2.5 Гидрогеологические условия…………………………………….................13 2.6 Радиационно-гигиеническая оценка………………………………………..13 2.7. Качественная характеристика полезного ископаемого..............................14 2.7.1. Минералогический состав..........................................................................14 2.7.2. Химический состав.....................................................................................15 2.7.3 Физико-механические свойства..................................................................17 3 Характеристика проектных вариантов разработки участка «Южный»……………………………………………………………………….19 3.1 Разработка песка со складированием на картах намыва(Вариант 1)........19 3.2 Технологическая схема добычи песка с обогащением на деконтаторе (Вариант 2)………………………………………………………..20 3.3 Технологическая схема с обогащением песка в зумпфе и складированием на картах намыва (Вариант 3)……………………………20 4 Технология горных работ…………………………………………………..21 4.1 Режим работы и производительность карьера…………………….……...21 4.1.1 Режим работы……………………………………………………………..21 4.1.2 Производительность и срок службы карьера…………………………...21 4.2 Вскрытие и порядок отработки участка «Южный», отведенного под проектируемый карьер……………………………………...22 4.3 Горнокапитальные работы………………………………………………....23 4.4 Выбор технологической схемы горных работ…………………………....23 4.4.1 Общие положения………………………………………………………..23 4.4.2 Система разработки и ее элементы……………………………………...24 4.4.3 Добычные работы………………………………………………………...25 4.4.4 Вскрышные работы……………………………………………………....25 5 Генплан и транспорт……………………………………………….……... 28 5.1 Транспорт…………………………………………………………………...28 5.1.1 Гидротранспорт (Вариант 1)…………………………………………….28 5.1.1.1 Расчет диаметра магистрального пульпопровода…………………. 28 |  |
| --- | --- | --- |
| Изм. инв.№ |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070527 – ТХ –ПЗ |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
|  |  | Разработал | Бондаренко |  |  | ООО “Стоун” Содержание | Стадия | Лист | Листов |
| Інв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил | Симоненко |  |  |  | РП | 1 | 2 |
|  |  | Н.контр. | Шломина |  |  |  | НГУ |
|  |  | Нач. гр. | Дриженко |  |  |  |  |
|  |  | Зав отдела | Малая |  |  |  |  |
|  | 5.1.1.2. Определение необходимого напора грунтового насоса и его выбор 5.1.2 Гидротранспорт (Вариант 3)………………………………………….....29 5.1.2.1 Расчет диаметра магистрального пульпопровода (Вариант 3)……...31 5.1.2.2 Определение необходимого напора грунтового насоса и его выбор (Вариант 3)………………………………………………………..32 5.1.3 Водоснабжение…………………………………………………………...34 5.1.3.1 Расчет системы водоснабжения (Вариант 1)………………………....34 5.1.3.2 Расчет системы водоснабжения (Вариант 2)………………….……...35 5.1.3.3 Расчет системы водоснабжения (Вариант 3)………………………....36 5.1.4 Автомобильный транспорт……………………………………………...37 5.1.4.1 Автомобильный транспорт (Вариант 1)……………………………...37 5.1.4.2 Автомобильный транспорт (Вариант 2)……………………………...37 5.1.4.3 Автомобильный транспорт (Вариант 3)……………………………...38 5.2 Зумпф…………………………………………………………………….....38 5.3 Гидроотвал………………………………………………………………....39 5.3.1 Карты намыва (Вариант 1)……………..………………………………..39 5.3.2 Деконтатор…………………………………………………………….....39 5.3.3 Карты намыва (Вариант 3)……………..……………………………….40 6 Организация строительства карьера……………….…………………...41 6.1 Строительные работы (Вариант 1)…………………………………….....41 6.2 Строительные работы (Вариант 2)….…………………………………....41 6.3 Строительные работы (Вариант 3)….…………………………………....41 6.4 Сметная стоимость строительства карьера……………….……………..41 7 Технико-экономическая часть………..………………………….……....43 7.1 Общие сведения………………………………………………….………..43 7.2 Мощность и номенклатура продукции…………………………………..43 7.3 Капитальные вложения…………………………………………………....43 7.4 Численность работающих, производительность труда………………....43 7.5 Себестоимость продукции………………………………………………...47 7.6 Прибыль, рентабельность, окупаемость капитальных вложений...........47 7.7 Дополнительные расчетные данные……………………………………..51 Заключение…………………………………………………………………...57 Перечень ссылок……………………………………………………………..59 ПРИЛОЖЕНИЕ А. Техническое задание на выполнение «Корректировки рабочего проекта разработки Александровского месторождения песков с комплексным использованием минерального сырья».........................................................................................60 ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Копия лицензии Национального горного университета на строительную деятельность (согласно перечня)........................................62 ПРИЛОЖЕНИЕ В. Копия лицензии (специального разрешения) на использование недр №2902 от 117.12.03 г………………………………..63 |  |
| Зам. інв. № |  |  |  |
| Підпис і дата |  |  |  |
| Інв. № ор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070527 – ТХ –ПЗ | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
|  | ВЕДОМОСТЬ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ Обозначения Наименование Примечание 070527-ТХ1.Лист 1. План поверхности 070527-ТХ1.Лист 2, 3 Технологическая схема разработки месторождения (Вариант 1) 070527-ТХ1.Лист 4, 5 Технологическая схема разработки месторождения (Вариант 2) 070527-ТХ1.Лист 6 Технологическая схема разработки месторождения (Вариант 3) С О С Т А В П Р О Е К Т А Номер тома Обозначение Наименование Примечание Том 1 070527-ТХ1-ПЗ Технико-экономическое обоснование варианта разработки месторождения. Пояснительная записка Том 2 070527-ТХ2 Технологическая (горная) часть. Пояснительная записка Том 3 070527 Рабочие чертежи |  |
| Изм. инв.№ |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070527 – ТХ – ПЗ |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
|  |  | Разработал | Бондаренко |  |  | ООО “Стоун” Ведомость графических изображений | Стадия | Лист | Листов |
| Інв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил | Симоненко |  |  |  | РП | 1 | 1 |
|  |  | Н.контр. | Шломина |  |  |  | НГУ |
|  |  | Нач. гр. | Дриженко |  |  |  |  |
|  |  | Зав отдела | Малая |  |  |  |  |
|  | СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ №№ п.п Должность Ф.И.О. Подпись 1. Научный консультант проекта, главный научный сотрудник, проф., д.т.н. Дриженко А.Ю. 2. Главный инженер проекта, главный научный сотрудник, д.т.н. Симоненко В.И. 3. Главный специалист проекта по гидромеханизации, старший научный сотрудник, к.т.н., доц. Бондаренко А.А. 4. Инженер I кат. Донцова Е.В. 5. Инженер I кат. Носенко Л.А. |  |
| Изм. инв.№ |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070527 – ТХ – ПЗ |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
|  |  | Разработал | Бондаренко |  |  | ООО “Стоун” Список исполнителей | Стадия | Лист | Листов |
| Інв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил | Симоненко |  |  |  | РП | 1 | 1 |
|  |  | Н.контр. | Шломина |  |  |  | НГУ |
|  |  | Нач. гр. | Дриженко |  |  |  |  |
|  |  | Зав отдела | Малая |  |  |  |  |
|  | ВВЕДЕНИЕ Рабочий проект «Корректирование РП разработки Александровского месторождения песка с комплексным использованием минерального сырья» разработан Национальным горным университетом в соответствии с договором 070527 от 22.08.05 согласно технического задания, утвержденного председателем правления ООО «Стоун» Рожко В.В. Согласно календарному плану, на основании рассмотрения трех вариантов технологических схем горных работ (Вариант 1 ,2 и 3) выполнено технико-экономическое обоснование варианта разработки месторождения при комплексном использовании сырья. Материалы ТЭО содержатся в пояснительной записке Том 1. |  |
| Изм. инв.№ |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070527 – ТХ – ПЗ |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
|  |  | Разработал | Бондаренко |  |  | ООО “Стоун” Введение | Стадия | Лист | Листов |
| Інв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил | Симоненко |  |  |  | РП | 1 | 1 |
|  |  | Н.контр. | Шломина |  |  |  | НГУ |
|  |  | Нач. гр. | Дриженко |  |  |  |  |
|  |  | Зав отдела | Малая |  |  |  |  |

# Text boxes

3

4

5

6