М и н и с т е р с т в о  п р о м ы ш л е н н о й  п о л и т и к и У к р а и н ы

М и н и с т е р с т в о   о б р а з о в а н и я   и  н а у к и   У к р а и н ы

Н а ц и о н а л ь н ы й   г о р н ы й   у н и в е р с и т е т

49005, г. Днепропетровск, пр. Карла Маркса, 19; тел (056) 744-62-14, факс

744-62-14, телекс 143457 АGAT-SU; E-mail: polishchuks@nmu.org.ua

Общество с ограниченной ответственностью “Ольвия”

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

“ Рабочий проект разработки Восточно-Бугского месторождения песков (участок № 1)”

Технологическая (горная) часть. Генплан и транспорт.

Организация строительства карьера.

Пояснительная записка.

070532-ТХ - ПЗ

Том 1.

Книга 1.

Проректор по научной работе, проф.				О.С. Бешта

Начальник НИЧ, доц.							О.Е. Хоменко

Главный инженер проекта,

докт. техн. наук, с.н.с.						           В.И. Симоненко

Руководитель проекта, доц.						 А.А. Бондаренко

|  | 2 С О Д Е Р Ж А Н И Е стр. ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………………….7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГОРНАЯ ЧАСТЬ ………………………………………………8 1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА И ПЛОЩАДКИ РАЗРАБОТКИ ………………….8 1.1 Основания и исходные данные для разработки проекта ………………………..…8 1.2 Сведения о планировочных и конструктивных решениях …………………………8 1.2.1. Карьер ……………………………………………………………………………….8 1.2.2. Элементы технологии ………………………………………………………………9 2. Общие сведения о месторождении ………………………………………11 2.1. Состояние запасов и их разведанность …………………………………………….11 2.1.1 Общие сведения о месторождении ………………………………………………11 2.2 Геологическое строение месторождения … ………………………………………12 2.3 Вещественный состав и технологические свойства полезного ископаемого …….14 2.4 Условия, гидрогеологии разработки месторождения ……………………………...18 2.5 Горно-геологические условия разработки месторождения ………………………..20 2.6 Эколого-геологические условия разработки месторождения ……………………..21 2.7 Подсчет запасов ………………………………………………………………………22 3. ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ОТГРУЗКИ ПЕСКА …………………………………..25 3.1. Режим работы и производительность карьера ……………………………………..25 3.1.1. Режим работы ………………………………………………………………………25 3.1.2. Производительность и срок службы карьера ……………………….……………25 3.2. Вскрытие и порядок отработки участка «№ 1» Восточно-Бугского месторождения строительных песков ………………………………………………….26 3.2.1.Вскрытие и порядок отработки ...…………………………………………………26 3.2.2. Горнокапитальные работы ………………………………………………………..27 3.3 Технология горных работ ……………………………………………………………27 3.3.1. Выбор технологической схемы горных работ……………………………………27 3.3.2 Система разработки и ее элементы ………………………………………………..28 3.3.3 Добычные работы …………………………………………………………………..29 3.3.4 Вскрышные работы ..………………………………………………………………30 3.3.5 Гидромеханизированные работы .............................................................................32 3.3.6 Отвальные работы ………………………………………………….………………33 3.3.6.1. Выбор площадей для складирования вскрыши ………………………………33 3.3.6.2. Параметры отвальных работ ………………………………………………….…34 3.3.6.3. Организация отвальных работ …………………………………………………..34 3.4. Календарные планы …………………………………………………………………35 3.4.1. Календарный план добычных работ ……………………………...……..………..35 3.4.2. Календарный план вскрышных работ ………………………………………………..36 3.5 Водоотлив ……………………………………………………………………………..36 |  |
| --- | --- | --- |
| Изм. инв.№ |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070532 – ТХ – ПЗ - С |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
|  |  | Разработал | Гнездилова |  |  | Содержание | Стадия | Лист | Листов |
| Інв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил | Бондаренко |  |  |  | РП | 1 | 3 |
|  |  | Н.контр. | Шломина |  |  |  | НГУ |
|  |  | Гл. инж. | Дриженко |  |  |  |  |
|  |  | Зав отдела | Малая |  |  |  |  |
|  | 3 4. ГЕНПЛАН И ТРАНСПОРТ карьера ……………………………………………….37 4.1. Бытовые и подсобно-вспомогательные здания и сооружения ……………………37 4.2. Транспорт ……………………………………………………………………………..37 4.2.1. Общие сведения и данные …………………………………………………………37 4.2.2. Потребность в автотранспорте на добычных работах ..……………………….38 4.3. Погрузочная площадка ………………………………………………………………39 4.4. Автодороги ………….………………………………………………………………..39 4.5. Организация перевозок горной массы карьерным автотранспортом …………….40 4.6 Гидротранспорт ……………………………………………………………………….41 4.6.1 Расчет диаметра магистрального пульпопровода…………………………………41 4.6.2 Определение потерь напора при движении гидросмеси и необходимого напора грунтового насоса земснаряда ………………………………………………….42 4.6.3 Построение расходно-напорной характеристики транспортного пульпопровода и грунтового насоса ГрУ 1250-71………………………………………43 4.6.4 Монтаж и эксплуатация пульпопровода ………………………………………….43 4.7 Гидроотвал (карты намыва) ………………………………………………………….46 4.7.1 Общие данные ………………………………………………………………………46 4.7.2 Определение емкости гидроотвала ………………………………………………..47 4.7.3 Гидротранспорт и укладка грунта в гидроотвал (карты намыва) ……………….47 4.7.4 Отвод осветленной воды …………………………………………………………...48 5. Организация строительства карьера ……………………………………50 5.1. Общие сведения ……………………………………………………………………...50 5.2. Методы производства строительных работ ………………………………………..50 5.3. Объем и продолжительность строительных работ ………………………………..51 5.4. Потребность строительства в механизмах …………………………………...…….52 5.5. Потребность участка в строительно-монтажных кадрах ………………………….52 5.6. Сметная стоимость строительства карьера ………………………………………..52 5.7. Охрана труда и окружающей среды при строительстве …………………………..52 6. ОХРАНА ТРУДА, ПРОМСАНИТАРИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ..54 6.1. Охрана труда и техника безопасности ……………………………………………..54 6.2. Мероприятия по охране труда и промсанитарии при работе на земснаряде …….56 6.3 Промсанитария ………………………………………………………………………..59 6.4. Противопожарные мероприятия …………………………………………………….60 6.5 Мероприятия по охране окружающей среды ……………………………………….60 7. Связь и сигнализация ………………………………………………………….62 8. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ КАРЬЕРА ………………………………63 8.1 Общие сведения ……………………………………………………………………….63 8.2 Выбор числа и мощности питающих трансформаторов ……………………………63 8.3 Выбор типа и сечения кабелей и проводов воздушных линий …………………….64 8.4 Расчет и выбор освещения …………………………………………………………....66 8.5 Заземление ……………………………………………………………………………..68 9. РЕКУЛЬТИВАЦИЯ КАРЬЕРА ………………………………………………………..69 9.1. Общие положения …………………………………………………………………….69 |  |
| Зам. інв. № |  |  |  |
| Підпис і дата |  |  |  |
| Інв. № ор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070532 – ТХ – ПЗ - С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
|  | 4 9.2. Охрана труда при проведении рекультивационных работ ………………………71 10. ОХРАНА НЕДР НА МЕСТОРОЖДЕНИИ …………………………………………..72 Список литературы …………………………………………………………………74 ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………….75 Приложение А. Копия лицензии на проектные работы № 867288 от 23.02.2005 года……………………………………………….…………….76 Приложение Б. Техническое задание на выполнение рабочего проекта разработки Восточно-Бугского месторождения песков (участок №1) ………………..77 ПРИЛОЖЕНИЕ В. Копия специального разрешения на пользование недрами №3874 от 09 июня 2006г. …………………………………………………………………79 ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Разрешение райисполкома ………………………………………….80 ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Протокол общественного рассмотрения ..........................................81 ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Письмо ТОВ “Ольвія” про виконання Робочого проекту розробки Східно-Бузького родовища пісків ......................................................................82 ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. Письмо ТОВ “Ольвія” щодо питання переносу ЛЕП .....................83 ПРИЛОЖЕНИЕ З. Копия паспорта ВО10-0000000 ПС “Вагон-общежитие ВО-10” ....84 ПРИЛОЖЕНИЕ И. Копия ТП 503-9-14.86-АС “Туалет на 2 очка” ...............................89 ПРИЛОЖЕНИЕ К. Копия ТП 3-503-17 “Железобетонная плита ПД 1-6 для сборных покрытий”...............................................................................................................91 ПРИЛОЖЕНИЕ Л. Копия ТП 3-503-17 “Устройство ограды промплощадки. Узлы и детали ограды. Спецификация материалов” ...................................................................93 ПРИЛОЖЕНИЕ М. Копия “План-схема размещения сооружений”................................96 |  |
| Зам. інв. № |  |  |  |
| Підпис і дата |  |  |  |
| Інв. № ор |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070532 – ТХ – ПЗ - С | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |

|  | ВЕДОМОСТЬ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ Обозначения Наименование Прим. 070532 – ТХ, лист 1 Ситуационный план участка разработки, Календарный план разработки участка 070532 – ТХ, лист 2 Вскрытие участка и параметры горно-капитальных работ: вариант 1, вариант 2 070532 – ТХ, лист 3 Технология разработки и укладки песка Блок 1. Вариант 1. 070532 – ТХ, лист 4 Технология разработки и укладки песка. Блок 2, 3. Вариант 1. 070532 – ТХ, лист 5 Технология отгрузки песка в карте намыва 070532 – ТХ, лист 6 План карьера на конец отработки месторождения. Вариант 1 070532 – ТХ, лист 7 Однолинейная схема электроснабжения участка. 070532 – ТХ1, лист 1 Технология разработки и укладки песка Блок 1. Вариант 2. 070532 – ТХ1, лист 2 Технология разработки и укладки песка. Блок 2, 3. Вариант 2. 070532 – ТХ1, лист 3 План карьера на конец отработки месторождения. Вариант 2. С О С Т А В П Р О Е К Т А Номер тома Обозначение Наименование Прим. Том 1, Книга 1 070532 – ТХ – ПЗ Вариант 1. Технологическая (горная) часть. Генплан и транспорт. Организация строительства. Том 1, Книга 2 070532 –ТХ Вариант 1. Графические изображения (чертежи) Том 2, Книга 1 070532 – ТХ1 – ПЗ Вариант 2. Технологическая (горная) часть. Генплан и транспорт. Организация строительства. Технико-экономическая часть (общая пояснительная записка) Том 2, Книга 2 070532 –ТХ1 Вариант 2. Графические изображения (чертежи) Том 3 070532-ТХ2–ПЗ Технико-экономическая часть. Сметные расчеты. Вариант 1, вариант 2. Том 4 070532 – ПЗ Оценка воздействия на окружающую среду. |  |
| --- | --- | --- |
| Изм. инв.№ |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070532 – ТХ – ПЗ - СП |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
|  |  | Разработал | Носенко |  |  | Ведомость графических изображений, состав проекта | Стадия | Лист | Листов |
| Інв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил | Бондаренко |  |  |  | РП | 1 | 1 |
|  |  | Н.контр. | Шломина |  |  |  | НГУ |
|  |  | Нач. гр. | Дриженко |  |  |  |  |
|  |  | Зав отдела | Малая |  |  |  |  |
|  | СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ №№ п.п. Должность Ф.И.О. Подпись 1. Главный инженер проекта, главный научный сотрудник, д.т.н. Симоненко В.И. 2. Главный специалист, с.н.с., к.т.н. Бондаренко А.А. 3. Специалист I кат. Симоненко А.Г. 4. Специалист I кат. Носенко Л.А. 5. Специалист II кат. Гнездилова О.А. |  |
| Изм. инв.№ |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070532 – ТХ – ПЗ |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
|  |  | Разработал | Симоненко |  |  | Список исполнителей | Стадия | Лист | Листов |
| Інв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил | Бондаренко |  |  |  | РП | 1 | 1 |
|  |  | Н.контр. | Шломина |  |  |  | НГУ |
|  |  | Нач. гр. | Дриженко |  |  |  |  |
|  |  | Зав отдела | Малая |  |  |  |  |
|  | ВВЕДЕНИЕ «Рабочий проект разработки Восточно-Бугского месторождения песков (участок № 1)» разработан Национальным горным университетом в соответствии с договором 070533 от 8.08.2006 г. согласно технического задания от 8.08.2006 г., утвержденного директором ООО «Ольвия» Кузик В.А (Приложение Б). Пояснительная записка и графические изображения (чертежи) выполнены по исходным материалам, планам и проектам, перечень которых приводится ниже (см. раздел 1.1.). Согласно заданию на проектирование производительность карьера определена 50, 100, 200, 300 тыс. м3 в год, работа круглогодичная в 2 смены. Согласно календарному плану, выполнена разработка основных технологических решений по проекту с учетом горно-геологических условий залегания полезного ископаемого. Проект выполнен в двух вариантах. По первому варианту предусмотрена разработка залежи, выше уровня залегания водоносного горизонта, экскаваторным способом до глубины утвержденных запасов и обогащение части песка с содержанием глинистых частиц более 3 % путем намыва из котлована земснаряда в карты намыва. По второму варианту предусмотрена разработка месторождения гидромеханизированным способом на 2-3 м ниже глубины утверждения запасов. Проектные решения по указанным способам разработки участка №1 Восточно-Бугского месторождения песков приведены в настоящей пояснительной записке (Том1, Том2). |  |
| Изм. инв.№ |  |  |  |
| Подп. и дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 070532 – ТХ – ПЗ |
|  |  | Изм | Кол-во | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |
|  |  | Разработал | Симоненко |  |  | Введение | Стадия | Лист | Листов |
| Інв. № подл. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проверил | Бондаренко |  |  |  | РП | 1 | 1 |
|  |  | Н.контр. | Шломина |  |  |  | НГУ |
|  |  | Нач. гр. | Дриженко |  |  |  |  |
|  |  | Зав отдела | Малая |  |  |  |  |

# Text boxes

5

6

7