М и н с т е р с т в о  п р о м ы ш л е н н о й-  п о л и т и к и  У к р а и н ы

М и н и с т е р с т в о    о б р а з о в а н и я  и  н а у к и  У к р а и н ы

Н а ц и о н а л ь н ы й   г о р н ы й   у н и в е р с и т е т

49027, м. Днепропетровск, пр. К. Маркса, 19; тел./факс (056) 744 –62 –14, телекс 143457 AGAT – SU: E – mail: polishchuks @ nmu.org.ua

Закрытое акционерное общество «Фирма «Укрпромспецстрой»

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМ ГИДРОТРАНСПОРТА

И РАЗМЫВА ЗЕМЛЕСОСНОГО СНАРЯДА МЗ-16Э

Краткая пояснительная записка

Главный специалист проектов,

к.т.н. доцент                                             		     А.А. Бондаренко

Bondarenkoa@nmu.org.ua

моб. 8-050-362-84-38

Днепропетровск

2006

СОДЕРЖАНИЕ

1 Исходные данные к расчету…………………………………………………...3

2 Расчет эксплуатационных параметров системы

«грунтовой насос – пульпопровод»…………………………………………...4

2.1 Пересчет характеристик грунтового насоса ГрА 700-40

с воды на гидросмесь……………………………………………………..4

2.2 Расчет эксплуатационной производительности земснаряда МЗ-16Э…4

2.3 Обоснование рациональных параметров пульпопровода………….......5

2.4 Построение расходно-напорных характеристик системы

«грунтовой насос – пульпопровод»…………………………………….….5

3 Расчет рациональных параметров системы размыва

земснаряда МЗ-16Э…………………………………………………………...11

3.1 Обоснование рациональных параметров водопровода системы

«водяной насос – система размыва»……………………………………11

3.2 Построение расходно-напорной характеристики системы

«водяной насос – система размыва»……………………………………11

3.3 Обоснование конструктивных параметров системы размыва

земснаряда МЗ-16Э……………………………………………………...12

Выводы……………………………………………………………………………...14

ВЫВОДЫ

В результате краткого расчета гидравлических систем земснаряда МЗ-16Э получено несколько важных результатов:

1. Построена рабочая характеристика грунтового насоса ГрА 700-40 при перекачивании пульпы с установленными параметрами. При этом обоснованы рациональные режимы работы системы «грунтовой насос – пульпопровод» и установлены минимальные и максимальные высоты подъема выпускного конца пульпопровода относительно оси насоса при различных значениях дальности транспортирования. Не соответствие реальных характеристик в ходе эксплуатации земснаряда расчетным значениям может привести к переходу режима работы насоса в кавитационную область или область с повышенными удельными сопротивлениями, что значительно увеличит износ  частей насоса и трубопровода и уменьшит их срок эксплуатации.

2. В результате расчета системы размыва установлены рациональные значения диаметра размывающей форсунки и соответствующее ему количество форсунок. Геометрическое расположение размывающих форсунок выполнено на основании ранее выполненных теоретических и экспериментальных исследований.

Установлено, что рационально спроектированный гидравлический рыхлитель позволяет увеличить производительность всасывания грунта до 25%.

3. Полученные в данной работе параметры могут считаться достоверными только при соответствии исходных данных по п.1, с реальными характеристиками применяемых технических средств и добываемого полезного ископаемого.