УДК  622.271.63(477):504.06

№  госрегистрации  0197U016029

Инв. №

Министерство промышленной  политики  Украины

Национальная   горная  академия  Украины

(  НГАУ )

49027, г. Днепропетровск, пр. К. Маркса, 19; тел. (0562)47-32-09

факс 47-08-23; телекс 143459  «AGAT  SU»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор  по  научной  работе

д-р.техн.наук,  проф.

____________В.И. Бондаренко

“___”____________1998 г.

О Т Ч Е Т

О  НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ  РАБОТЕ

ОБОСНОВАНИЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКИ  БЕЗОПАСНЫХ  СРЕДСТВ  ПОДВОДНОЙ  ДОБЫЧИ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ  С  АКВАТОРИИ  АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО  БАССЕЙНА  И  ДРУГИХ  РАЙОНОВ  МИРОВОГО  ОКЕАНА

(заключительный)

ГП-210

Зам.  проректора  по  НИР, канд.техн.наук                                     В.Г. Кузнецов

Зав. ПНИЛ-1, д-р.техн.наук,проф.                                                   И.Л. Гуменик

Руководитель  НИР,  д-р.техн.наук,  проф.                                     В.П. Франчук

Зав. отделом  СМ                                                                               А.Е. Отавин

Днепропетровск

1999

РЕФЕРАТ

Отчет  о  НИР: 96с., 19 рис., 21 источник, 4 прил.

Объектом  исследования  является  процессы  формирования  зоны  размыва  под   действием  разнонаправленных  размывающих  струй  в  поддонном  забое,  а  также  происходящие  при  эрлифтном  гидроподьеме  пульпы.

Цель  работы – обоснование  и  выбор  рабочих  и  эксплуатационных  параметров  экологически  безопасных  средств  подводной  добычи  и  транспортирования  песков,  илов,  твердых  полезных  ископаемых  из  акватории  Азово-Черноморского бассейна  и  других  районов  Мирового  океана.

В  течение  работы  выполнено:  обзор  и  анализ  средств  добычи  и  транспортирования  неэнергетических  твердых  донных  отложений,  сформулированы  задачи  исследования  по  созданию  экологически  безопасной  техники  для  ведения  добычных  работ  в  условиях  Азово-Черноморского  бассейна;  получены  аналитические  выражения  для  определения  геометрических  параметров  зоны  размыва,  спроектирован  и  собран  лабораторный  стенд  для  изучения  размыва  грунта  одиночной  струей,  проведены  лабораторные исследования;  разработаны  математические  модели  процессов,  происходящих  в  подводящем,  подъемном  и  воздушном  трубопроводах  эрлифтов,  а  также  комплексная  математическая  модель  гидроподьема,  позволяющая  исследовать  процессы  в  элементах  установки  с  учетом  их  взаимного  влияния;  разработаны методы  расчета  зоны  размыва  в  поддонном  забое,  проведены  теоретические  исследования влияния  гидродинамических  и  конструктивных  параметров  эрлифтов  на  энергоемкость  транспортирования  полезного  ископаемого.  Разработаны  и  внедрены  методики  расчета  системы  размыва  рабочего  органа  установки  для  экологически  щадящей  добычи  полезных  ископаемых  из подводных  месторождений  и  гидродинамических  параметров  эрлифтного  гидроподьема.  Проведены  промышленные  испытания  рабочего  органа,  система  размыва  которого  спроектирована  при  помощи  разработанной  инженерной  методики.

ЭКОЛОГИЧЕСКИ  ПРИЕМЛЕМЫЙ  МЕТОД  ДОБЫЧИ,  ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ  РАЗРЫХЛЕНИЕ, ЭРЛИФТНЫЙ  ГИДРОПОДЬЕМ, МЕТОДИКА  РАСЧЕТА,  ПРОМЫШЛЕННЫЕ  ИСПЫТАНИЯ

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………...5

- Разработка  метода  расчета  параметров  поддонной  зоны  размыва,

которая формируется  под  действием  системы

разнонаправленных  размывающих  струй  воды……………………………..6

  - Принципы  формирования  поддонной  зоны  размыва………………….6

  - Определение  размеров  поддонной  зоны  размыва…………………….11

  - Выводы……………………………………………………………………..13

- Теоретические  исследования  влияния  гидродинамических

и  конструктивных  параметров  эрлифтов  на

энергоемкость  транспортирования  полезных

ископаемых  на  поверхность  водоемов……………………………………...15

- Исследование влияния смены структур течения, растворимости

воздуха и угла наклона трубопровода на величину потребного

расхода воздуха……………………………………………………………15

- Исследование влияния конструктивных и расходных

параметров на энергетические показатели ГЭУ………………………..18

3. Разработка методики  расчета  параметров  системы  размыва………………26

3.1. Разработка алгоритма инженерной методики…………………………...26

3.2. Внедрение результатов  исследований…………………………………...28

3.3. Выводы……………………………………………………………………..33

4. Разработка  методов  расчета  гидродинамических

параметров  эрлифтного  гидроподьема………………………………………..34

- Метод расчета оптимальных параметров глубоководных

эрлифтных гидроподъемов………………………………………………..34

- Экономико-математическая модель ГЭУ………………………...34

- Описание расчетного алгоритма………………………………….35

- Пример расчета……………………………………………………..37

- Методика расчета параметров ГЭУ с учетом влияния

питающей пневматической системы…………………………………….38

- Общее описание расчетной методики……………………………38

- Примеры расчета…………………………………………………..39

- Выводы и основные результаты………………………………………….40

Заключение………………………………………………………………………….41

Перечень ссылок……………………………………………………………………43

Приложение А. Методика расчета параметров системы размыва рабочего

органа  установки  для  экологически  щадящей  подводной

добычи  россыпных  полезных  ископаемых……………………..45

Приложение Б. Акт  внедрения  результатов  НИР ..……………………………61

Приложение В. Выписка  из  протокола  ПНИЛ-1……………………………….63

Приложение Г. Выписка  из  протокола  совета  по  научному  направлению...65

Приложение Д. Рецензия…………………………………………………………..66