УДК  622.271.63

№  госрегистрации

Инв. №

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ  УКРАИНЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ   ГОРНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ

(НГУ)

49027, г. Днепропетровск, пр. К. Маркса, 19; тел. (0562)47-32-09

факс 744-62-14; телекс 143457  «AGAT  SU»,  E-mail: polishchuks@nmu.org.ua

УТВЕРЖДАЮ

Проректор  по  научной  работе

д-р. техн. наук,  профессор

____________В.И. Бондаренко

“___”____________2004 г.

О Т Ч Е Т

о  научно-исследовательской  работе

РАЗРАБОТКА  ТЕОРИИ И НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

(заключительный)

ГП-319

Зам.  проректора  по  науч. работе,

канд. техн. наук,  проф.                                                                    С.М. Довгань

Зав. кафедрой  горных машин,

научный руководитель,

д-р. техн. наук, проф.                                                                        В.П. Франчук

Днепропетровск

2003

### РЕФЕРАТ

Отчет о НИР: 84с., 11 рис., 71 источник, 3 прил.

Объектом исследования является процесс размыва грунта турбулентной затопленной наклонной водяной струей в стесненных условиях поддонного забоя, процесс многослойной спиральной намотки однонаправленного волокнистого композита.

Цель этапа – установление закономерностей поддонного размыва грунта наклонной водяной струей, разработка лабораторной установки и методики лабораторных исследований процесса размыва, разработка теории многослойной спиральной намотки однонаправленного волокнистого композита, которая обеспечит работоспособность оборудования для подводной добыче сапропеля.

установление области рациональных режимов работы глубоководных эрлифтных гидроподъемов.

В течение отчетного периода разработана физическая модель процесса поддонного размыва грунта турбулентной наклонной водяной струей, установлены гидродинамические критерии подобия посредством которых возможно моделирование процесса. Разработана лабораторная установка для изучения процесса размыва грунта наклонной водяной струей в поддонном забое, утверждена методика лабораторных исследований. Разработана теория многослойной спиральной намотки однонаправленного волокнистого композита, учитывающая особенности строения резинотросового каната и возможную потерю устойчивости, как локальную, так и глобальную. Разработаны теоретические основы многослойной намотки резинотросового каната, которая позволит применить бобинную подъемную машину в составе технологического комплекса для подводной добычи сапропеля.

РАЗМЫВ ГРУНТА, ТУРБУЛЕНТНАЯ СТРУЯ, ЭРЛИФТНЫЙ ГИДРОПОДЪЕМ, БОБИННАЯ ПОДЪЕМНАЯ МАШИНА, РЕЗИНОТРОСОВЫЙ КАНАТ, ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ ВОЛОКНИСТЫЙ КОМПОЗИТ, ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ.

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………...7

- Разработка физической модели процесса поддонного размыва

грунта турбулентной наклонной водяной струей…..………………….10

1.1 Установление физических основ процесса размыва грунта

турбулентной затопленной наклонной водяной струей……………10

1.2  Критерии подобия процесса размыва грунта наклонной водяной

струей……………………………………..……………………………17

1.3 Выводы………......…………………………………………………….26

2  Разработка математической модели взаимодействия гибкой

конструкции трубного става с внешней и внутренней

жидкостью………………………………………………………………….27

2.1 Уравнения движения става при плоских колебаниях..……………..27

2.2 Упрощение системы уравнений плоских колебаний……..………...36

3  Обоснование параметров лабораторной установки для изучения работы

турбулентной наклонной водяной струи. Разработка методики

лабораторных исследований……………..………………………………43

3.1 Лабораторная установка для исследования процесса размыва

грунтов…………………………………………………………...………..43

3.2 Методика лабораторных исследований …………………………….48

3.3Выводы…………………………………………………………………53

4  Разработка теории многослойного спирального наматывания

однонаправленного волокнистого композита и исследование

глобальной и локальной  устойчивости тела наматывания…………….54

4.1 Аналитический обзор современных методов строительной

механики конструкций из многослойных композиционных

материалов ………….............................................................................55

4.2 Аналитический обзор современных методов расчета

резино-металлических элементов……………………………………59

4.3 Аналитический обзор современных методов теории

устойчивости с учетом как местной, локальной, так и

общей, глобальной, потери устойчивости ………………….……….63

4.4 Теория многослойной спиральной намотки однонаправленного

волокнистого композита, учитывающая особенности РТК………..66

4.5 Математическая модель глобальной потери устойчивости

однонаправленного волокнистого композита, учитывающая

особенности РТК……………………………………………………....68

4.6 Математическая модель локальной потери устойчивости тросов

в РТК при бобинной намотке…………………………………………71

Заключение…………………………………………………………………….....74

Перечень ссылок……………………………………………………………........76

Приложение А  Выписка из протокола заседания кафедры ГМ……………...82

Приложение Б  Выписка из протокола заседания секции совета по

научному направлению “Механика, машиностроение”.......83

Приложение В  Рецензия………………………………………………………..84